RX352多气体报警仪

产品说明书

北京清环宜境技术有限公司

型  号：RX352

制造商：北京清环宜境技术有限公司

### 1 概述

RX352多气体报警仪是一款表头式气体监测仪表，可以监测环境中的有毒有害气体、可燃气体及氧气等气体。支持数码液晶显示和遥控器设置，是一款户外型专业级气体探测报警设备。

该报警仪具有响应快，精度高，可靠性好，可长期连续工作，广泛应用于石油、化工、橡胶、皮革、冶金、环境保护、消防、市政等部门及其它可能存在有毒有害气体、欠氧场所及易燃易爆的场所。该探测器是防止有毒有害气体危及人身安全，防止爆炸事故的发生，实现安全生产的必备仪表。

特点

- 监测气体种类丰富，可依据客户需求定制；

- 进气方式可兼容扩散式、泵吸式，适用于不同的场所；

- 实时采样、高精度传感器采集、功耗低、实时提供结果；

- 结构简单、稳定耐用、具有算法补尝功能，测量准确性高；

- 仪器运行故障率低，维护量极少，仪器校准周期长；

- 可选配内置锂电池，工作时间不低于8h；

- 报警方式：防爆指示灯，报警声音、指示灯；

- 数据存储不低于10000条；

- 防爆等级不低于ExdIICT6 Gb；

- 具备RS-232/RS-485、4-20mA等接口，可进行数据传输，实现远程监控。

### 3 应用领域

RX352多气体报警仪适用于固定点或者生产过程气体探测，广泛应用于石油、化工、橡胶、皮革、冶金、环境保护、消防、市政等部门及其它可能存在有毒有害气体、欠氧场所及易燃易爆的场所。该报警仪是防止有毒有害气体危及人身安全，防止爆炸事故的发生，实现安全生产的必备仪表。

### 4 可探测的气体参数

| 序号 | 气体名称 | 测量范围 | 可选量程 | 分辨率 | 报警点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 可燃EX | 0-100%LEL | 0-100%LEL | 0.1%LEL | 低:20高:50 |
| 2 | 氧气02 | 0-30%VOL | 0-30%VOL | 0.1%VOL | 低:19.5%VOL 高: 23.5%VOL |
| 3 | 硫化氢H2S | 0-100PPM | 0-50/200/1000PPM | 0.1PPM | 低:10PPM 高: 20PPM |
| 4 | 氟化氢HF | 0-100PPM | 0-1/10/50/100PPM | 0.01/0.1PPM | 低: 2PPM高:5PPM |
| 5 | 磷化氢PH3 | 0-20PPM | 0-20/1000PPM | 0.1PPM | 低:5PPM 高: 10PPM |
| 6 | 氨气NH3 | 0-100PPM | 0-50/500/1000PPM | 0.1/1PPM | 低: 20PPM高:50PPM |
| 7 | 氯气CL2 | 0-20PPM | 0-100/1000PPM | 0.1PPM | 低: 5PPM 高: 10PPM |
| 8 | 氯化氢HCL | 0-20PPM | 0-20/500/0-1000PPM | 0.001/0.1PPM | 低:5PPM高:10PPM |
| 9 | 一氧化碳CO | 0-1000PPM | 0-500/2000/5000PPM | 1PPM | 低:50PPM 高: 150PPM |
| 10 | 二氧化碳CO2 | 0-5000PPM | 0-1%/5%/10%VOL(红外) | 1PPM/0.2%COL | 低:1000PPM高:2000PPM |
| 11 | 一氧化氮NO | 0-250PPM | 0-500/1000PPM | 1PPM | 低:50PPM高:150PPM |
| 12 | 二氧化氮NO2 | 0-20PPM | 0-50/1000PPM | 0.1PPM | 低:5PPM 高: 10PPM |
| 13 | 二氧化硫SO2 | 0-20PPM | 0-50/1000PPM | 0.1/1PPM | 低: 5PPM 高: 10PPM |
| 14 | 臭氧03 | 0-10PPM | 0-20/100PPM | 0.1PPM | 低:2PPM 高: 5PPM |
| 15 | 氢气H2 | 0-1000PPM | 0-5000PPM | 1PPM | 低:50PPM高:150PPM |
| 16 | 二氧化氯CLO2 | 0-50PPM | 0-10/100PPM | 0.1PPM | 低: 5PPM高: 10PPM |
| 17 | 氰化氢HCN | 0-50PM | 0-100PPM | 0.1/0.01PPM | 低: 10PPM高:20PPM |
| 18 | 环氧乙炔C2H40 | 0-1000PPM | 0-100PPM | 1/0.1PPM | 低: 20PPM高:50PPM |
| 19 | 甲醛CH20 | 0-20PPM | 0-50/100PPM | 1/0.1PPM | 低: 5PPM 高: 10PPM |
| 20 | 甲苯 | 0-20PPM | 0-1/10/50/100PPM | 0.01/0.1PPM | 低:5PPM高:10PPM |